Bestekbeschrijving: Rockroof Flexi / Rockroof Flexi Plus - hellend dak

00.00.00 Thermische isolatie van hellend dak  VH  m² ++-++-++  ROCKWOOL Rockroof Flexi / Rockroof Flexi Plus 


Omschrijving:
De thermische isolatie van het hellend dak wordt uitgevoerd met rotswol onder vorm van isolatieplaat op rol # # ROCKWOOL Rockroof Flexi # # ROCKWOOL Rockroof Flexi Plus en een separaat geplaatst lucht/dampscherm. 

# Het hellend dak zal een U-waarde hebben van ten hoogste .... W/m².K. De warmtedoorgangscoëfficiënt U is berekend conform NBN B 62-002:2008 en EN-ISO 6946. De thermische invloed van het hout in de isolatielaag is hierin meegerekend.

# Het hellend dakprincipe heeft een geluidsisolatie Rw van minstens … dB in labo, overeenkomstig de meetmethode van EN-ISO 10140-2 en bepalingsmethode volgens EN-ISO 717-1.

# Het hellend dak zal een geluidsisolatie Dtr,w,i behalen van minstens ... dB, overeenkomstig de meetmethode van EN-ISO 16283-3 en alzo voldoen aan de vereiste # voor normaal akoestisch comfort # voor verhoogd akoestisch comfort in # woonkamer-keuken # de slaapkamers volgens de norm NBN S01-400-1 voor woongebouwen in een buitenlawaai-gebied van # type 1  # type 2  # type 3  # type 4.

Materiaal:
Rotswol, waarvan de minerale vezels zijn bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen. Het product heeft geen uitzetting of krimp, geeft geen aanleiding tot schimmelvorming en is geen voedingsbodem voor bacteriën. De rotswol is volledig recycleerbaar.

# De isolatieplaten op rol # ROCKWOOL Rockroof Flexi zijn 1000 mm breed.
De dikte bedraagt # 60 mm # 80 mm # 100 mm.
De gedeclareerde thermische geleidbaarheid λD bedraagt 0,037 W/m.K volgens EN 12667.

# De isolatieplaten op rol # ROCKWOOL Rockroof Flexi Plus zijn 1000 mm breed. 
De dikte bedraagt
# 120 mm  # 140 mm # 160  mm # 180 mm  # 200 mm  # 220 mm # 240 mm
# +++ mm in 2 lagen met verspringende voegen
De gedeclareerde thermische geleidbaarheid λD bedraagt 0,034 W/m.K volgens EN 12667.

De isolatie heeft geen thermische veroudering. De specifieke warmtecapaciteit cp bedraagt circa 1.030 J/kg.K volgens EN-ISO 10456.

De isolatie is waterafstotend, niet hygroscopisch en niet capillair. Het waterdampdiffusie-weerstandsgetal µ bedraagt circa 1,0. 

De rotswolisolatie is niet brandbaar. Het product heeft Euro-Brandklasse A1 overeenkomstig EN 13501-1.

Het product is ingepakt onder vorm van rol in milieuvriendelijke, afbreekbare PE-folie. De isolatie zit gecomprimeerd in de verpakking. Bij het lossnijden van de verpakking ontrolt ze zich en neemt ze haar verwerkingsdikte aan. Op de werf worden de rollen vrij van de grond opgeslagen.

De isolatie draagt het CE-merk. De betreffende gegevens zijn aangegeven op het etiket van elke verpakkingseenheid. Alle eventuele te verstrekken specificaties zijn conform aan EN 13162, die geldt voor minerale wol-producten in thermische toepassing voor de bouwsector.

Inzake het isolatieproduct wordt aan # de architect # de verantwoordelijke ambtenaar voorgelegd :
# een monster
# een bewijs van CE-markering: de prestatieverklaring


Uitvoering:
De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. 

# Tochtspleten of lekkages, vastgesteld tijdens de uitvoering van de dakrenovatie, worden in ieder geval verholpen alvorens de isolatiewerkzaamheden aan te vatten.

# Op de bestaande kepers wordt een regel bijgeschroefd of –geniet, teneinde een keperdikte te bekomen die overeenkomt met de dikte van de isolatie.

# Het bestaande onderdak dient van dampopen materiaal te zijn. Ontstaat er bij de uitvoering van de renovatie-werkzaamheden twijfel over de dampopenheid van het vastgestelde onderdak-materiaal, dan dient onverwijld contact te worden opgenomen met de architect.

De afstand tussen de kepers bedraagt maximum 600 mm. In geval van isolatiedikte 60 mm bedraagt de tussenafstand maximum 450 mm. Zijn er in het dakvlak secties met een grotere tussenafstand, dan worden tussenliggende kepers bijgeplaatst.

# Vooraleer de isolatie tussen de kepers wordt geplaatst, worden de openingen tussen de kepers boven de gordingen opgevuld met stroken isolatiemateriaal.

# Vooraleer de isolatie tussen de kepers wordt geplaatst, worden openingen tussen de kepers waar deze opgelegd zijn op een muur, opgevuld met stroken isolatiemateriaal.

De isolatieplaat wordt in de dwarsrichting tot stroken versneden, enkele millimeters breder dan de afstand tussen de kepers, zodat ze zelfklemmend en zonder verdere bevestigingen kunnen worden geplaatst. Ook wanneer inkorten van de strook in de andere richting nodig is, bijvoorbeeld in aansluiting tegen de daknok, wordt een kleine overmaat gerespecteerd. Snijden gebeurt met behulp van een gepast # ROCKWOOL mes en een rechte lat.

Het damp/luchtscherm # ROCKWOOL RockTect Centitop wordt op de kepers circa om de 150 mm vastgeniet. De banen worden met een overlap van minstens 100 mm geplaatst. De overlapping wordt nadien afgedicht met dampremmende tape # RockTect Twinline.

# Tegen aangrenzende muren wordt het dampscherm achter een randlatje vastgezet.

# Tegen aangrenzende muren wordt het dampscherm luchtdicht vastgezet met afdichtingskit # RockTect Multikit.

# Het damp/luchtscherm heeft een equivalente diffusieweerstand sd van minstens … meter.

# Voor ruimtes met hoge vochtproductie die te beschouwen zijn onder klimaatklasse IV, wordt een dampscherm met een equivalente diffusieweerstand sd  van minstens … meter geplaatst. Een uiterst zorgvuldige plaatsing is absoluut noodzakelijk.

# Voor continuiteit over het gehele dakvlak, wordt het dampscherm ook rondom de gordingen geniet. Aan weerszijden van de gordingen wordt in aansluiting met het dakvlak een flap van 100 mm gelaten, die nadien overlappend met een tape # RockTect Twinline wordt vastgemaakt.

Het dampscherm mag geenszins geperforeerd worden voor het plaatsen van electra of het doorvoeren van leidingen. Bij noodzaak van deze voorzieningen, wordt door middel van een lattenwerk een spouw voorzien tussen dampscherm en binnenafwerking.

# Het afvoeren van de restanten gebeurt in overleg met de rotswolfabrikant. Snijresten van de rotswol kunnen worden verzameld in recyclingzakken, door de producent geleverd, of in containers, geplaatst door het bevoegde verwerkingsbedrijf.


Toepassing:
..……………………………


Aard van de overeenkomst:
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)


Meetwijze:
Meeteenheid:   m²
Meetcode: