Bestekbeschrijving: RockSono Solid / RockSono Extra - onder vloer


00.00.00 Isolatie onder vloer  VH  m² ++-++-++  Rockwool  RockSono Solid / RockSono Extra 


Omschrijving:
De isolatie
# tegen de onderzijde van de betonnen vloer 
# tegen de onderzijde van de houten vloer
wordt uitgevoerd met lichte, veerkrachtige rotswolplaten # # Rockwool RockSono Solid # # Rockwool RockSono Extra. 

# De vloer in zijn geheel, maar zonder inbegrip van de vloerbedekking, zal een U-waarde hebben van ten hoogste .... W/m².K. De warmtedoorgangscoëfficiënt U is berekend conform NBN B 62-002:2008 en NBN EN ISO 6946.

# Het vloerprincipe, zonder inbegrip van de vloerbedekking, heeft een geluidsisolatie Rw van minstens … dB in labo, getest overeenkomstig NBN EN ISO 140-3 en NBN EN ISO 717-1.

# De vloer in zijn geheel, maar zonder inbegrip van de vloerbedekking, zal een gewogen, gestandaardiseerde geluidsisolatie  DnT,w opleveren van minstens … dB, getest overeenkomstig NBN EN ISO 140-4 en NBN EN ISO 717-1 en alzo voldoen aan de vereiste # voor normaal akoestisch comfort # voor verhoogd akoestisch comfort van de norm NBN S01-400-1 voor woongebouwen,
# tussen elke ruimte buiten de woning en elke ruimte binnen de woning (uitgezonderd technische ruimte of inkomhal).
# tussen elke ruimte buiten een nieuwbouw-rijwoning en elke ruimte binnen de nieuwbouw-rijwoning (uitgezonderd technische ruimten).
# tussen slaapkamer-keuken-woonkamer en slaapkamer binnen de woning.

# Het vloerprincipe, zonder inbegrip van de vloerbedekking, haalt een genormaliseerd contactgeluidsdrukniveau  Ln,w van maximum … dB in labo, getest overeenkomstig NBN EN ISO 140-6 en NBN EN ISO 717-2.

# De vloer in zijn geheel, maar zonder inbegrip van de vloerbedekking, zal een gewogen, gestandaardiseerd contactgeluidsdrukniveau  L’nT,w opleveren van maximum … dB, getest overeenkomstig NBN EN ISO 140-7 en NBN EN ISO 717-2 en alzo voldoen aan de vereiste # voor normaal akoestisch comfort # voor verhoogd akoestisch comfort van de norm NBN S01-400-1 voor woongebouwen in de situatie
# tussen elke ruimte buiten de woning en elke ruimte binnen de woning (uitgezonderd technische ruimte of inkomhal).
# tussen elke ruimte buiten de woning (behalve slaapkamers) en elke ruimte binnen de woning.
# tussen slaapkamer-keuken-woonkamer en slaapkamer binnen de woning.

# De vloer in zijn geheel, maar zonder inbegrip van de vloerbedekking, heeft een brandweerstand # EI  # REI van minstens … minuten in labo overeenkomstig NBN EN 13501-2, of in geval van een houten vloer berekend volgens NBN EN 1995-1-2.

Materiaal:
Rotswol, waarvan de minerale vezels zijn bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen. Het product heeft geen uitzetting of krimp, geeft geen aanleiding tot schimmelvorming en is geen voedingsbodem voor bacteriën. De rotswol is volledig recycleerbaar.

# De isolatieplaten # Rockwool RockSono Solid hebben een volumemassa van circa 45 kg/m³. De plaatafmeting is 1000 x 600 mm. 
# De isolatieplaten # Rockwool RockSono Extra hebben een volumemassa van circa 55 kg/m³. De plaatafmeting is 1000 x 600 mm. 

De toegepaste dikte bedraagt 
# 40 mm # 50 mm # 60 mm # 75 mm # 80 mm # 100 mm # 120 mm # 140 mm # 160 mm # 170 mm # 180 mm

# +++ mm in 2 lagen met verspringende voegen

# De isolatieplaten zijn éénzijdig afgewerkt met een zwart mineraalvlies # Rockwool RockSono Solid Black en de platen worden met de afwerkzijde naar onder geplaatst.


# De gedeclareerde thermische geleidbaarheid (D van de isolatieplaten # Rockwool RockSono Solid bedraagt 0,035 W/m.K volgens NBN-EN 12667.
# De gedeclareerde thermische geleidbaarheid (D van de isolatieplaten # Rockwool RockSono Extra bedraagt 0,034 W/m.K volgens NBN-EN 12667.

De isolatie kent geen thermische veroudering. De specifieke warmtecapaciteit cp bedraagt circa 1.030 J/kg.K volgens NBN-EN-ISO 10456.

De isolatie is waterafstotend, niet hygroscopisch en niet capillair. Het waterdampdiffusie-weerstandsgetal µ bedraagt circa 1,0. 

# De rotswolisolatie is niet brandbaar. De onbeklede rotswolplaat heeft Euro-Brandklasse A1 overeenkomstig NBN-EN 13501-1. 
# De rotswolisolatie is niet brandbaar. De rotswolplaat inclusief de bekleding met zwart mineraalvlies heeft Euro-Brandklasse A1 overeenkomstig NBN-EN 13501-1.

De isolatieplaten zijn ingepakt in milieuvriendelijke, afbreekbare PE-folie of in karton. Op de werf worden ze vrij van de grond opgeslagen.

De isolatie draagt het CE-merk. De betreffende gegevens zijn aangegeven op het etiket van elke verpakkingseenheid. Alle eventuele te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN-EN 13162, die geldt voor minerale wol-producten in thermische toepassing voor de bouwsector.

Inzake het isolatieproduct wordt aan # de architect # de verantwoordelijke ambtenaar voorgelegd :
# een monster
# een bewijs van CE-markering: de prestatieverklaring



Uitvoering:
De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. 

De onderzijde van de vloer wordt eerst vrij gemaakt van grove oneffenheden teneinde een vlakke plaatsing van de isolatie mogelijk te maken.

De isolatieplaten worden onderling goed aansluitend aangebracht. Passtukken worden gesneden met behulp van een gepast # Rockwool mes en een rechte lat. Elke isolatieplaat zit met minstens 3 bevestigingspunten vast. Passtukken staan met minstens 2 bevestigingspunten vast. 

# De isolatie wordt tegen de betonnen vloer aangezet door middel van kunststofpluggen met geïntegreerde klemplaat. Er worden gaten in de vloer geboord, de kunststofpluggen worden doorheen de isolatie geprikt en vervolgens met een hamer ingeslagen tot de isolatie lichtjes knelt.

# De isolatie wordt tegen de betonnen vloer aangezet door middel van lijmankers en klemplaatjes. De ankers worden op het droog en stofvrij gemaakte vloeroppervlak aangebracht door middel van bijpassende lijm. De isolatie wordt door de ankers heengeprikt en vervolgens lichtjes knellend vastgezet met de klemplaatjes.

# De isolatie wordt onder het houten vloeroppervlak vastgezet met schroefankers en klemplaatjes. De isolatie wordt door de ankers heengeprikt en vervolgens lichtjes knellend vastgezet met de klemplaatjes.

# In verband met brandtechnische redenen zijn de ankers en klemplaatjes van metaal, niet van kunststof.

# Een dampopen luchtscherm wordt aan de onderzijde tegen de isolatie vastgemaakt, bijvoorbeeld door middel van spiralen met geïntegreerde klemplaat. De naden van het scherm worden met een kleine overlap geplaatst en afgeplakt met een tape.


Toepassing:
…………………………………


Aard van de overeenkomst:
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)


Meetwijze:
Meeteenheid:   m²
Meetcode: